## Slide 2
Track A
Track B
기능 블럭 프로세서 및 기능
디자인
코드 및 구현 방법
개발동기
문제 및 해결 방법
향후 발전 방향
시연 영상

## Slide 3
공기청정기의 판매량은 코로나 판데믹 과 더불어 필수 생활용품으로 자리를 잡고 있으며 이는 지속적으로 증가하고 있다.
인공지능 센서를 이용한
미세먼지 감지기“미세미세”를 사용하여 원하는 위치의 미세먼지 수치를 쉽게 확인하며 공기청정기를 유용하게 사용할 수 있다.

## Slide 4
Serve communication link
DB
컴파일 및 패키지 코드 관리
웹 앱 개발 언어
Web server
Web 디자인 사용 언어

## Slide 5
Notes: WEB

## Slide 14
nextion editor
Arduino
nextion 객체 선언
Notes: #include <SoftwareSerial.h> // 소프트웨어시리얼을 사용하기 위한 헤더 추가
#include "Nextion.h" // Nextion HMI LCD용 라이브러리 추가
SoftwareSerial HMISerial(14, 16); // 소프트웨어 시리얼포트 설정 (RX, TX)
// Nextion 화면구성 객체 선언 - 아두이노와 신호를 주고받는 객체들
// Nextion Editor의 속성에서 객체 id와 이름을 확인

## Slide 15
함수선언
Notes: 시리얼 통신 시작
와이파이 연결 함수 선언
연결 될때까지 0.5초 간격으로 .찍으면서 딜레이
와이파이 연결되면 서버 연결 후 시작
2.넥션 초기화 후 콜백함수 선언, 시간 초기 값 저장
3. 시간 지난 후 시간 값 저장 , 3초가 지날때마다 센서 값 갱신, 데이터 업데이트

## Slide 16
Notes: json type으로 받아온 데이터 payload 값의 글자에서 필요한 데이터만 추출 하기 위해 데이터 에서 규칙을 찾았으며 이를 다음과 같이 코드를 통해서 적용했습니다.
이는 nextion 디스플레이에서 출력되는 값으로 변환하여 넘어갑니다.

## Slide 17
문제점
: 슬라이드 값의 변화와 양방향 통신
해결 방안
: 미세먼지 수치에 따라 색이 변하도록 설정
Notes: nextion 에서 슬라이드를 사용해 변화값을 아두이노와 양방향 통신 하고 싶었으나 통신 안됨

## Slide 18
문제점
: delay 사용시 wifi 연결 및 DB 업데이트 불가 문제
해결 방안
: MILLIS 함수를 사용하여 DEALY 대체하여 사용
Notes: nextion 에서 슬라이드를 사용해 변화값을 아두이노와 양방향 통신 하고 싶었으나 통신 안됨

## Slide 19
향후 발전 방향
공기 청정기의 경우 특정 위치에서 작동 하기 때문에
원하는 위치의 미세먼지 오염도를 확인 하기 어렵다.
따라서 “미세미세” 와 공기 청정기를 연동해
특정 오염 구역을 집중적으로 케어하는 방향으로 발전 할 계획이다.

## Slide 21
Q & A

## Slide 22
감사합니다.